# Apuntes Completos de Electrónica
## Trabajo Práctico: Conversor CC-CA de Media Onda
### Materia: Electrónica 2
### Profesor: Agustin Schulz
### Fecha: 04/08
### Materiales:
1. Transformador: Para adaptar el voltaje de entrada a un nivel adecuado para la rectificación.
2. Diodo rectificador (1N4007, por ejemplo): Para convertir la corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) de media onda.
3. Resistencia de carga: Para simular una carga en el circuito.
4. Multímetro: Para medir la corriente y el voltaje en diferentes puntos del circuito.
5. Fuente de corriente alterna: Generador de señal o una fuente de voltaje de CA.
6. Osciloscopio (si está disponible): Para observar las formas de onda en diferentes puntos del circuito.
### Procedimiento:
1. Montaje del Circuito:
  1. Conecta el transformador a la fuente de corriente alterna (CA) en la entrada. Asegúrate de que el transformador sea adecuado para la corriente y voltaje que deseas rectificar.
  2. Conecta el diodo rectificador en serie con la salida del transformador (en el lado secundario). El ánodo del diodo se conecta al transformador, y el cátodo se conecta a la resistencia de carga.
  3. La resistencia de carga se conecta al cátodo del diodo. Esto simula una carga que recibe la corriente rectificada.
  4. Si tienes un osciloscopio, conéctalo en paralelo con la resistencia de carga para observar la señal de salida.
2. Prueba del Circuito:
  1. Conecta la fuente de corriente alterna y enciéndela.
  2. Mide el voltaje en la salida del transformador y en la resistencia de carga usando el multímetro.
  3. Si tienes un osciloscopio, observa la forma de onda en la salida de la resistencia de carga. Deberías ver una señal pulsante que representa la rectificación de media onda.
  4. Mide también la señal en el primario y secundario del transformador.
3. Observación de la Forma de Onda:
  1. La forma de onda rectificada debería mostrar un ciclo donde solo se permite el paso de la mitad positiva de la onda alterna (debido al diodo). La señal tendrá picos que corresponden a los valores máximos de la señal de entrada.
4. Análisis:
  1. Analiza la forma de onda de salida observada en el osciloscopio. Deberías ver una señal en forma de pulsos, que son los picos de la onda alterna, con un espacio entre ellos (mitad de la onda bloqueada por el diodo).
  2. Compara el voltaje de entrada (CA) y el voltaje de salida (rectificado) y observa la diferencia en la amplitud.

## Actividades y Análisis Teórico
### Actividad 1: Rectificación de Media Onda vs Onda Completa
Rectificación de Media Onda:
Funcionamiento: Utiliza un solo diodo para permitir el paso de solo un semiciclo de la señal de CA y bloquear el otro, resultando en una salida de CC pulsante.
Ventajas:
- Bajo Costo y Simplicidad: Se necesita un solo diodo y es un circuito muy sencillo de construir.
- Muy simple de obtener: No requiere de tantos componentes y es muy económica.
- Para aplicaciones de baja potencia: Es muy fácil de utilizar.
Desventajas:
- Baja Eficiencia: Solo se aprovecha la mitad de la señal de entrada, lo que disminuye la eficiencia.
- Alta Ondulación: Produce una gran cantidad de rizado (fluctuaciones en la señal CC), que requiere filtros más complejos.
- Menor Potencia de Salida: La potencia de salida es menor que la obtenida con la rectificación de onda completa.
- Aprovecha de forma ineficiente la energía: Desperdicia la mitad de la señal.
- Hay un rizado válido de salida del circuito.
- Para circuitos que necesitan corriente continua estable: Este método no es la mejor opción.
Rectificación de Onda Completa:
Funcionamiento: Utiliza un circuito que permite que la corriente fluya durante ambos semiciclos de la señal de CA, ya sea con un transformador de toma central y dos diodos, o con un puente de diodos de cuatro diodos.
Ventajas:
- Mayor Eficiencia: Aprovecha la totalidad de la señal de entrada, duplicando la eficiencia de la rectificación de media onda.
- Mayor Potencia y Voltaje de Salida: Genera un mayor voltaje y potencia de salida en comparación con la media onda.
- Bajo Factor de Rizado: La ondulación es considerablemente menor, lo que simplifica el filtrado.
- Mejor Aprovechamiento del Transformador: Permite el uso de ambos lados de la bobina del transformador, haciéndolo más eficiente.
Desventajas:
- Mayor Complejidad: Requiere más componentes, como dos o cuatro diodos, y en el caso del tap central, un transformador más costoso.
- Mayor Costo: El uso de más componentes y transformadores especializados puede incrementar el costo.
Conclusión: La rectificación de media onda es una solución simple para aplicaciones de baja potencia o donde la eficiencia no es crítica, mientras que la rectificación de onda completa es preferible para aplicaciones que requieren una fuente de alimentación más estable, eficiente y de mayor potencia, como adaptadores de CA a CC o equipos de audio.
### Actividad 2: Simulación del Circuito
Realizar una simulación de este circuito utilizando un software como Tinkercad o Multisim para visualizar las formas de onda sin necesidad de un osciloscopio físico.

## Análisis de Circuitos - Cálculos Detallados
### Ejercicio 1 (2 de Septiembre de 2025)
Calcular I, Rt, It
Datos:
- V = 20V
- R₁ = 330Ω
- R₂ = 1kΩ
- R₃ = 200Ω
- R₄ = 50Ω
- R₅ = 75Ω
Resolución paso a paso:
1. Cálculo de resistencias en paralelo y serie:
  1. (50Ω⁻¹ + 75Ω⁻¹)⁻¹ = 30Ω → Rp
  2. Rs₁ = 200Ω + 30Ω = 230Ω → Rs₁
  3. Rp₂ = (230Ω⁻¹ + 1000Ω⁻¹)⁻¹ = 187Ω → Rp₂
  4. Rt = 187Ω + 330Ω = 517Ω → Rt
2. Cálculo de corriente total:
  1. It = Vt/Rt = 20V/517Ω = 0.038A → 38mA
3. Cálculo de voltajes:
  1. Vr₁ = It × R₁ = 0.038A × 330Ω = 12.54V
  2. Vrp₂ = It × rp₂ = 0.038A × 187Ω = 7.1V
4. Verificación:
  1. Vrp₂ + Vr₁ = 12.54V + 7.1V = 19.64V ≈ Vt = 20V ✓
5. Cálculo de corrientes individuales:
  1. Ir₂ = Vrp₂/R₂ = 7.1V/1000Ω = 0.0071A → 7.1mA
  2. Irs₁ = Vrp₂/Rs₁ = 7.1V/230Ω = 0.031A → 31mA
  3. Verificación: Irs₁ + Ir₂ = 31mA + 7.1mA = 38.1mA ≈ It ✓
6. Cálculo final:
  1. Vr₃ = Irs₁ × R₃ = 0.031A × 200Ω = 6.2V
  2. Vrp = Irs₁ × Rp = 0.031A × 30Ω = 0.93V
  3. Verificación: Vrp + Vr₃ = 6.2V + 0.93V = 7.13V ≈ Vr₁ ✓
  4. Ir₄ = Vrp/R₄ = 0.93V/50Ω = 0.02A
  5. Ir₅ = Vrp/R₅ = 0.93V/75Ω = 0.012A
  6. Verificación: Ir₅ + Ir₄ = 0.012A + 0.02A = 0.032A ≈ Irs₁ ✓
### Ejercicio 2 - Taller de Electrónica II
Calcular I, V
Datos:
- V = 12V
- R₁ = 15Ω
- R₂ = 24Ω
- R₃ = 13Ω
Resultados:
- I₁ = 0.8A
- I₂ = 1.42A
- V₁ = 12V
- V₂ = 11.3V
Cálculos:
- I₁ = V/R₁ = 12/15Ω = 0.8A
- V₁ = I₁ × R₁ = 0.8A × 15Ω = 12V
- R₂₃ = (R₂ + R₃)⁻¹ = (2.4Ω + 13Ω)⁻¹ = 8.43Ω
- I₂ = V/R₂ = 12V/24Ω = 1.42A
- V₂ = I₂ × R₂ = 1.42A × 8.43Ω = 11.3A

## Componentes Electrónicos
### Símbolos y Definiciones:
Capacitor:
- Símbolo: ⫳
- Definición: Actúa como una batería temporal, almacena electricidad durante cierto lapso de tiempo.
Transistor (NPN, PNP):
- Símbolo: [Símbolo de transistor con tres terminales]
- Definición: Es un componente utilizado para controlar corrientes grandes, por medio de corrientes pequeñas.
LED:
- Símbolo: [Símbolo de diodo con flechas indicando luz]
- Definición: Clase especial de diodo que emite luz.
Fotocelda:
Definición: Es un tipo especial de resistencia que varía de acuerdo a la intensidad de la luz que incide en su superficie.
Potenciómetro:
- Símbolo: [Resistencia variable con flecha]
- Definición: Es una resistencia variable.
Interruptor o Switch:
Definición: Abre y cierra un circuito eléctrico.
SCR (Rectificador Controlado de Silicio):
- Símbolo: A → G ←
- Definición: También permite el paso de la corriente en una sola dirección.
Circuito Integrado:
Definición: Son pastillas que contienen muchos componentes integrados, conectados y formando un determinado circuito.

## LM317T - Regulador de Voltaje Variable
### 4/3/25 - Investigación sobre el LM317T
Preguntas y Respuestas:
1. ¿Por qué es necesario usar un capacitor grande en la entrada? Se usan capacitores en el LM317T para mejorar la estabilidad del circuito, evitar oscilaciones y suavizar la corriente de salida, eliminando el rizado y proporcionando una mejor respuesta a las variaciones. Un condensador en la entrada ayuda a estabilizar el voltaje que llega al regulador, mientras que uno en la salida reduce el ruido y mejora la respuesta transitoria del circuito final.
2. ¿Qué sucede si se invierte la entrada/salida en el LM317T? El LM317T es un regulador de voltaje que tiene polaridad y si se lo conectara intercambiando la entrada y la salida, no funcionaría y podría quemarse. Esto se debe a que es un regulador positivo, es decir, necesita de una diferencia de potencial mayor en la entrada a la que hay en la salida.
3. ¿Qué sucede si la entrada al LM317T es menor que el voltaje deseado? Si la entrada de voltaje al LM317T es menor que el voltaje de salida deseado, el regulador no funcionará correctamente y, en la mayoría de los casos, no podrá entregar el voltaje de salida configurado. Esto se debe a que el LM317 es un regulador lineal que necesita una diferencia mínima de voltaje entre su entrada y su salida para operar; esta diferencia, conocida como "voltaje de dropout", suele ser de al menos 3V.
4. ¿Por qué se recomienda usar una resistencia de 240Ω como R1? Se necesita una resistencia de 240Ω para poder proteger el resto del rectificador.
5. ¿Qué diferencias hay entre usar un LM317T y un regulador 7812? La principal diferencia es que el LM7812 es un regulador de voltaje fijo de 12V, mientras que el LM317 es un regulador de voltaje ajustable que permite seleccionar cualquier voltaje entre 1.2V y 37V usando resistencias externas. También el LM317T es utiliza un circuito integrado mientras que el 7812 utiliza un transistor.

## Relay Doble Inversor
### 12/9 - Investigación sobre Relay Doble Inversor
Actividad: Buscar/desarrollar un circuito simple/complejo.
El relay doble inversor es un interruptor electromagnético que controla dos circuitos a la vez. Su funcionamiento se basa en una bobina que, al ser energizada, atrae una armadura. Este movimiento invierte la posición de dos interruptores, cambiando la conexión de un contacto normalmente cerrado (NC) a uno normalmente abierto (NO) en ambos circuitos simultáneamente.
### Funcionamiento Básico:
Estado de reposo: Sin corriente en la bobina, el contacto común (COM) de cada polo se conecta al contacto normalmente cerrado (NC). La corriente fluye por esta vía.
Estado activo: Al aplicar corriente en la bobina, esta genera un campo magnético que atrae la armadura. Este movimiento físico desconecta el COM del NC y lo conecta al normalmente abierto NO. Este cambio ocurre en los dos polos, permitiendo invertir la dirección del flujo de la corriente o alternar entre dos fuentes de energía.
### Aplicaciones:
- Inversión de giro de motores DC: Su uso más común para cambiar el sentido de rotación de motores en aplicaciones como puertas automáticas o robots.
- Sistema de conmutación: Permite alternar entre dos fuentes de energía, como en generadores de respaldo.
- Automatismos industriales: Se usa para controlar bombas y válvulas.
- Proyectos de robótica y manipuladores: Su cambio de polaridad permite lograr un cambio de sentido en los motores.
- Inversión de giro
- Control de puertas
- Control de circuitos independientes
- Comunicación de potencia
### Ventajas:
1. Aislamiento eléctrico: Separa el circuito de control de la carga, permitiendo manejar altas potencias con señales de bajo voltaje.
2. Control de circuitos independientes
3. Comunicación completa
4. Ahorro de espacio y costos
5. Versatilidad: Con un solo componente se pueden controlar dos circuitos de forma independiente.
6. Alta conmutación perfecta
7. Robustez: Es resistente a picos de voltaje y a condiciones ambientales extremas.
### Desventajas:
1. Capacidad de corriente limitada por el tamaño
2. Mayor complejidad en el cableado
3. Costo ligeramente superior
4. Velocidad de conmutación: Son más lentos que los relays de estado sólido.
5. Desgaste mecánico: Los contactos sufren desgaste con el uso, lo que limita su vida útil.
6. Consumo de energía: La bobina necesita corriente constante para mantenerse activada.
7. Falla simultánea
8. Velocidad y tamaño
### Consideraciones de uso:
- Voltaje y corriente: Es crucial seleccionar un relay adecuado para el voltaje y la corriente de la aplicación.
- Cargas inductivas: Se recomienda usar diodos de protección para evitar daños en los contactos al conmutar cargas como motores.
- Ruido: Producen un sonido de "clic" al activarse y desactivarse, lo cual puede ser una desventaja en aplicaciones que requieren silencio.
### 6/09/25 - Conexión Motor 12V con giro invertido
- LM317T
- Motor 12V
- 311E
- Relay doble inversor

## Conversores y Rectificadores
### Conversor de Media Onda
Componentes:
- Diodo (ánodo → cátodo)
- Condensador
- Electrólisis
- Placas metálicas
### Rectificador de Onda Completa
Intensidad media:
- I₁ = 0.318A
- I₁₃ = 0.96A
- Irms = 0.05A
Investigar: Rectificador de onda completa ventajas y desventajas. Esquemático con 2 y 4 diodos (puente de diodos).
Funcionamiento durante semiciclos +y-: Comportamiento entre media onda y onda completa.
Un circuito rectificador de onda completa es un circuito que convierte una señal de corriente alterna en corriente continua durante ambos semiciclos.
### Ondas portadoras:
#### Ventajas:
- Habilita señalizar (corrige la señal completa)
- Entre sí en voltaje mayor que la media señal
- Se logra una señal más cercana a la corriente continua
#### Desventajas:
- Es más costosa una que requiere DC + diodos y a veces un transformador
- Puede tener mayores pérdidas que cada diodo (sobre todo en el puente de diodos)